## Slide 1: 智能电力测试系统软件设计
刘佑达

## Slide 2: 硬件结构
流程：

## Slide 3: 硬件结构
最终实现无线通信

## Slide 4: 硬件结构
国家DLT645-2007多功能电能表通信协议

## Slide 5: 软件平台
LabVIEW（硬软件结合平台+OpenG）

## Slide 6: 需求分析 ---- 佑达
网络结构（节点选择）
通信
获取时间（包括电表和各节点）
时间同步

## Slide 7: 需求分析 --- 孙欣尧
视在功率（功耗）（10min/次）
远程控制
功耗变化曲线（预测电价曲线）
环境变量（温湿度、光照等，设备占用率）
人为规则设定（输入量;输出量）
电价模型输入

## Slide 8: 需求分析----孙欣尧
输入：瞬时视在功率；时间序列；温湿度等环境信息；电价模型；
设置：规则库；
输出：视在功率变化曲线；电价变化曲线；
控制指令库；温湿度环境信息；

## Slide 9: 需求分析 --- 吴江伟
输入：网络结构（节点选择等）；电压、功耗等电能参数；
设置：监测参数选择；
输出：选定参数的变化曲线（比如谐波、闪变等）；电能综合评定结果（电能等级、关键参数指标等）；

## Slide 10: 需求分析
外部接口
用户接口
  UI：Button、Control和Graph
通信接口（2选1）
  485串口总线：标准串口通信
  Zigbee无线通信接口：NI内置接口

## Slide 11: 需求分析
输入：
瞬时视在功率；时间序列；温湿度等环境信息；电价模型；
网络结构（节点选择等）；电压、功耗等电能参数；
项目 | 来源 | 精度 | 取值范围 | 出现频率 | 格式
瞬时视在功率 |  |  |  |  | 
时间序列 |  |  |  |  | 
温湿度 |  |  |  |  | 
电价模型 |  |  |  |  | 
网络结构 |  |  |  |  | 
电压 |  |  |  |  | 
功耗 |  |  |  |  | 
电能参数 |  |  |  |  | 

## Slide 12: 需求分析
输出：
选定参数的变化曲线（比如谐波、闪变等）；电能综合评定结果（电能等级、关键参数指标等）；
视在功率变化曲线；电价变化曲线；控制指令库；温湿度环境信息；
项目 | 来源 | 精度 | 取值范围 | 出现频率 | 格式

## Slide 13: 需求分析
预设置：
规则库；监测参数选择；
系统同步精度要求
扩展需求
可扩展其他平台，包括精准农业、人体健康监测、工业过程监测等程序；

## Slide 14: 架构分析
设计方法：
  面向过程：功能分层
  面向对象：功能模块化

## Slide 15: 常用系统结构
表示层
业务逻辑层
数据访问层
业务实体
通用类库
数据库

## Slide 16: 常用系统结构
UI
流程控制逻辑
参数访问接口
数据结构
LabVIEW
电表指令库
电表参数

## Slide 17: 架构设计：可扩展系统
各个子模块独立设计
使用子面板打开其他模块

## Slide 18: 架构设计：子系统
UI
  显示
  控制
流程控制（main）
  初始化
  参数选择
  数据采集
  结果显示
参数访问
  电能参数接口
  全局变量访问
数据结构
  参数数据包
  显示数据包
  通信接口数据包
  数据类型

## Slide 19: 架构设计：UI
显示
  显示三维数据：
    表号
    参数类型
    参数值
控制
  选择连接
  选择测量参数
  开始采集
  停止采集

## Slide 21: 架构设计：UI
属性修改界面：
电能参数选择
同步精度选择
通信端口选择
电价预设库设置

## Slide 22: 架构设计：流程控制
流程控制（状态机）：
  Init：初始化所有预设属性及端口
  SelectPara：测量电能参数选择
  Measurement：测量电能参数
    GetVarableData：数据采集
    SaveData：存储数据
    DisplayResult：结果显示
  Idle：空闲

## Slide 23: 架构设计：参数访问
电能参数接口
全局变量访问

## Slide 24: 结构设计